## Slide 1: Mengatur Perangkat Menggunakan Software
Menginstalasi Perangkat jaringan berbasis Luas

## Slide 2: Console Port to DB-9 Apter

## Slide 3: Auxiliary Port to DB-9 Apter

## Slide 4: Hyperterminal

## Slide 5: Uraian materi
CLI Command Mode
CLI (Command-Line interface) adalah suatu interface dari user ke router menggunakan perintah berbasis teks.
Struktur ini membutuhkan user untuk memasuki suatu
mode tertentu untuk menjalankan suatu perintah. Perintahperintah dalam CLI hanya berlaku untuk satu mode saja, sehingga apabila usertidak dalam kondisi mode tersebut maka user tidak dapat memberikanperintah tersebut ke router

## Slide 6: User Mode

## Slide 7: Mode apa ?

## Slide 8: Enable dan Disable

## Slide 9: CLI
Perintah berikut ini memindahkan dari mode privileged ke global configuration mode :
Router#configure terminal
Router(config)# exit
Router#

## Slide 10: Mengkonfigurasi Nama Router
Ketika pertama dikonfigurasi, router harus diberi nama yang unik. Tugas ini dapat dilakukan pada global configuration mode. Perintahnyaadalah sebagai berikut :
Router(config)#hostname <namahost>

## Slide 11: Mengkonfigurasi Password Router
Router(config)#line console 0
Router(config-line)#password <password>
Router(config-line)#login
Router(config)#line vty 0 4
Router(config-line)#password <password>
Router(config-line)#login
Router(config)#enable password <password>
Router(config)#enable secret <password>

## Slide 12: Menjalankan Perintah Show
show interface
Router#show interfaces serial 0/1
show controller serial
Show clock
Show host
Show users
Show history
Show flash
Show version
Show ARP
Show protocol
Show startup-configuration
Show running-configuration

## Slide 13: Mengkonfigurasi Interface
Masuk ke global configuration mode
Masuk ke interface configuration mode
Router(config)#interface <type slot/port>
Masukkan IP Address dan Subnet Masknya dengan perintah
Router(config-if)#ip address <ip address> <subnet mask>

## Slide 14: Mengkonfigurasi Interface
Untuk port serial, aturlah clock rate jika kabel DCE yang terpasang. Tidak jika kabel DTE yang terpasang pada interface tersebut. Perintahnya adalah sebagai berikut :
Router(config-if)#clock rate <clock ratenya>
Hidupkan interface tersebut
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#shutdown

## Slide 15: Menyimpan dan Menghapus Konfigurasi
Untuk menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan ke NVRAM menggunakan perintah :
Router#copy running-config startup-config
Untuk menghapus konfigurasi yang sudah disimpan di NVRAM menggunakan perintah :
Router#erase startup-config
Router#reload

## Slide 16: Mengkonfigurasi Host Name Resolution
Host name resolution adalah proses dimana sistem komputer mengasosiasikan nama host dengan IP Address. Untuk menggunakanhost name untuk berkomunikasi dengan perangkat jaringan lainnya :
Router(config)#ip host <nama host> <ip address>

## Slide 17: Mengkonfigurasi Static Route

## Slide 18: Mengkonfigurasi Static Route

## Slide 19: Mengkonfigurasi Static Route

## Slide 20: Mengkonfigurasi RIP
Routing Information Protocol (RIP) dikonfigurasikan denganmemberikan perintah
Router(config)#router rip
Router(config-router)#network <network address>

## Slide 21: Mengkonfigurasi Enkapsulasi HDLC
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#interface serial0/0
Router(config-if)#encapsulation hdlc

## Slide 22: Mengkonfigurasi Enkapsulasi PPP
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#interface serial0/0
Router(config-if)#encapsulation ppp

## Slide 23: Tugas Kelompok
Jalankan Packet Tracert yang telah dibuat dengan konfigurasi tiga Router.
Jalankan dan amati setiap konfigurasi Router, kemudian catat konfigurasi setiap interface
Jalankan dan amati setiap melakukan uji koneksi antar komputer kemudian catat apa yang terjadi
Buatlah kesimpulan dari analisis tersebut. Kemudian buatlah laporan hasil analisis.